## Slide 1
AN AI LEARNING SYSTEM FOR HIGH SCHOOL MATHEMATICS
高中数学 AI 学习系统
从试题诊断到整卷评价
步骤级结构化 · 套路级归因 · 试卷级评价
不只是给出答案与解析，而是把每道题拆解为可计算的结构化步骤， 让难度、批改、组卷与学情都建立在同一份数据之上。
核心突破：评价维度从试题升到试卷，从知识点升到套路。
系统规模（2026-10-24 实测）
25,000+
后端代码行
288
条套路目录
23,255
道原题池候选
803
个自动化测试
纯本地运行，无外部依赖； SQLite + 静态前端 + FastAPI。
汇报人：（请在此填写）
单位：（请在此填写）
2026 年 10 月
代码版本 2026-10-24

## Slide 2
01 · 我们要解决的问题：教师带宽的物理上限
班级授课制三百年来底层逻辑未变：一个老师、同样的内容、同样的节奏、同样的作业。但每个学生的卡点并不相同。
教师能看到什么
一个班级 50 人 · 一份作业
整卷得分与大致错题分布
凭经验猜测哪些题难、哪些题易
课后谈话才能了解学习状态
信息粒度：整题
实际发生了什么
同一个学生 · 同一道题
第 3 步符号写错，后面全对
第 5 步方法选错，而非知识不会
这一问卡了 6 分钟才放弃
信息粒度：步骤 / 用时
这不是老师不够努力，而是人脑带宽本来就不够——在班级规模下，逐步骤诊断物理上不可能完成。
高中数学 AI 学习系统 · 技术框架汇报
02 / 24

## Slide 3
01 · 现有产品的三种「伪个性化」
多数产品改变的是「推什么内容、用什么节奏」，而不是教学过程本身。
1
自适应题库
连错三题后只降难度，不说错在哪一步。
它做的
按正确率推送下一道题
可以跳过最难的一章，考前才发现没掌握。
为什么不够
只是推荐算法；它不知道学生错在哪一步、因什么错。
抄完解析感觉会了，一周后同类题仍不会。
2
录播课
它做的
让学生自己选择进度
为什么不够
把学习压力与判断责任一并转给了学生，遇到困难时没人指出该回头补哪里。
3
拍照搜题
它做的
直接给出答案与解析
为什么不够
跳过思考过程，长期使用会让学生误以为已经掌握，反而损害学习能力。
真正的个性化发生在教学过程中：每一步有反馈、每一次错误被看见、每一种不同思路被尊重。
高中数学 AI 学习系统 · 技术框架汇报
03 / 24

## Slide 4
01 · 系统主张：AI 做人类做不到的事
系统的价值不在于把教师做过的事做得更便宜，而在于补足教师本来做不到的诊断工作。
1
步骤级
为每道题的每一小步标出知识点、难度与错因
2
套路级
区分「不会这个知识」与「选错了方法」
3
整卷级
从一次错误升级为跨考试、跨题目的稳定模式
边界声明：以上为设计目标与已实现的评价框架；学习效果尚未经真实学生试用验证，本报告不作提分主张。
本次汇报的核心线索
两次
升维
试题 → 试卷
知识点 → 套路
后面将论证：这两次升维产生的结论，在下层不可归约。
高中数学 AI 学习系统 · 技术框架汇报
04 / 24

## Slide 5
02 · 全系统一张图：只有一个中间产物
系统功能很多，但它们不是并列的：上游三段流水线只生产一种数据，下游所有能力只消费这一种数据。
Solver
解题 · 板块 · 可解性
Verifier
分块 · 步骤 · 知识点
Formatter
校验 · 每步打五维
步骤对象 · 全系统唯一数据契约
每步：标准过程 / 详细过程 / 知识点 / 五维难度 0-3
AI 只做最小判断，聚合交给代码
难度聚合
确定性公式
AI 批改
步骤四态 · 七类错因
手把手教学
逐步骤对话
AI 仿题
变式回跑校验
题库 · 题单 · 组卷
套路掌握状态
巩固日历
直接后果：难度、批改、组卷、学情不再是「再问一次 AI」，而是对同一份数据的再加工——因此它们天然一致。
高中数学 AI 学习系统 · 技术框架汇报
05 / 24

## Slide 6
02 · 升维一：从知识点到套路
知识点回答「用什么」，套路回答「什么时候用」和「容易与什么搞混」。后者才是学生错因的主要来源。
下层
知识点层
541
个三级知识点
回答：这道题用了什么知识
例：导数在研究函数单调性中的应用
结构上给不出：何时不该用这个方法、它与哪个方法容易混淆。
升维
上层
套路层
288
条方法条目
回答：何时用、易与谁混淆
例：构造差函数证明不等式
新增判别式知识：exclusions 与 confusable_ids。
真实条目结构示例
SET-001 数集归属：按定义判断元素
key_steps：明确数集定义 → 检验性质 → 判断归属
exclusions
「点的坐标归属应先区分点集和数集」——何时不该用
confusable_ids
指向 SET-002、SET-022——易与谁混淆（双向）
硬数据：288 条中有 exclusions 的 288 条、有 confusable_ids 的 288 条，混淆关系双向成立，并直接构成套路图谱的边。
高中数学 AI 学习系统 · 技术框架汇报
06 / 24

## Slide 7
02 · 升维二：从试题到试卷
题目层只能回答「这道题难不难、对没对」；试卷层新增了偏差、缺口与稳定性三个维度。
下层
试题层 · 单题
这道题的难度分（0–15）
这道题做对了还是错了
错在哪一步、属于哪类错因
单题没有参照系，因此不存在「偏难」或「覆盖缺口」。
升维
上层
试卷层 · 整卷
难度拟合：实际 vs 目标，给出偏难偏易方向
覆盖评估：知识点与属性的不足与超出
稳定性：会做也错，正误并存
产出两份独立报告：评价卷子、评价学生。
报告一 · 试卷质量分析
不看学生，只评价卷子：难度拟合得分 15−RMSE，覆盖得分用二次罚函数，逐题输出明细与待复核清单。
报告二 · 学生全卷评价
汇总逐题得分、步骤错因与跨考试证据，输出四类发现，每条附建议与验证目标。
「偏难」这个概念必须先有目标位才成立——它只存在于试卷层，不存在于题目层。
高中数学 AI 学习系统 · 技术框架汇报
07 / 24

## Slide 8
02 · 关键论证：这两次升维不是聚合，而是不可归约
判定标准
上层结论能否由下层结论加总得到？若不能，则这次升维产生了新的信息，而不是重复表达。
上层结论 | 为什么下层得不到
偏难 / 偏易 | 需要「这个位置应该多难」作参照，单题没有参照系
覆盖缺口 | 覆盖是集合性质，必须看整卷的知识分布，单题无缺口可言
会做也错（稳定性） | 必须同难度、同知识点下正确与错误并存，才看得出不稳定
代码里的证据门槛
跨题结论要求「≥2 次独立考试 且 ≥2 道不同题」才算重复出现，单次错误只标记为初始证据。
一次错是偶然，两次错才可能是模式。
每条结论的三件套
支持证据与反证并列给出；成因默认标记为未确认；并写明下一步如何验证。
supporting_evidence · counter_evidence · validation_target
正是这层不可归约性，让「试卷级评价」与「套路级归因」成为可研究、可检验的命题，而不是营销说法。
高中数学 AI 学习系统 · 技术框架汇报
08 / 24

## Slide 9
03 · 技术总览：五层架构与选型
技术选型刻意保守：主要风险不在工程，而在判断标准本身，因此把复杂度留给领域问题。
1
输入层
文本 / PDF / 图片 / docx 切题；手写作答识别后回填
multimodal.py · 分页渲染
2
生产层
三段流水线 + 四档老师路由（质量与成本权衡）
solver.py · 分题型提示词
3
契约层
每步含标准过程、详细过程、知识点、五维难度
全系统唯一中间产物
4
消费层
难度 · 批改 · 教学 · 仿题 · 组卷 · 规划 · 智能体
共享同一份步骤数据
5
沉淀层
题库 · 题单 · 套路掌握 · 巩固日历 · 整卷报告
SQLite · 按用户隔离
选型
FastAPI + SQLite + 原生 HTML/JS；公式与几何库全部本地化，不依赖外部服务。
规模
后端约 25,000 行，前端 23 个页面，803 个 Python 测试方法与 28 个前端用例。
高中数学 AI 学习系统 · 技术框架汇报
09 / 24

## Slide 10
03 · 步骤对象：全系统的唯一数据契约
上游只生产这一种数据，下游只消费这一种数据——它是所有能力之间的共同语言。
每个步骤包含
教学会话还会补充引导问题与参考答案
step_number / title
步骤号与一级步骤名
step_level1
二级步骤名，回表校验
standard_writing
标准过程，保留关键公式
detailed_writing
详细过程，保护公式边界
knowledge_point
该步骤涉及的知识点
step_difficulty
五维难度，每维 0–3 整数
最终答案也以步骤形式保存（编号 999），保证整条链路结构统一。
四个消费方共享它
它们不各自调用模型，而是读取同一份步骤数据后做不同加工。
难度聚合
读每步五维 → 确定性公式 → 整题难度
AI 批改
按步骤编号回填四态判分与错因
手把手教学
逐步骤生成引导问题与参考答案
AI 仿题
变式题必须产出同样结构才能入库
因为共享同一份结构，同一道作答在批改与教学中必然得到同一套评分与错因——一致性不是靠约定，而是靠结构保证。
高中数学 AI 学习系统 · 技术框架汇报
11 / 24

## Slide 11
03 · 解题流水线：三段分工与失败降级
每段只做一件事：不让同一个模型既解题又评分，从而把错误限制在最小环节。
第一段
Solver
解出完整过程，并判断题型、板块与是否可解。
限定高中知识范围
禁止洛必达、泰勒等超纲方法
无法完成时如实声明，不硬解
第二段
Verifier
把解答切成块与步骤，并对齐标准命名。
步骤名回表校验步骤表
知识点从 541 个三级表映射过滤
12 个题型各有专用提示词
第三段
Formatter
做全局一致性校验，并为每个步骤打五维难度。
检查各块答案是否互相矛盾
步骤被删减或字段缺失即判失败
只给五维，不打总分
失败降级路径：不伪造分数
Formatter 校验失败
自动重跑一次 Verifier
再跑 Formatter
仍失败：保留结果，难度标记「未知」
系统的一贯态度：宁可不给分，也不给假的分数。
高中数学 AI 学习系统 · 技术框架汇报
10 / 24

## Slide 12
03 · 难度体系：AI 只做最小判断，聚合交给代码
让模型直接给整题打总分，两次运行可能不一致，就无法做偏差分析。因此把模型判断限制在最小粒度。
模型负责
每个步骤打五维 0–3
1
非常规程度
2
计算量
3
分类讨论
4
知识广度
5
条件转化难度
0 是默认分；2 分与 3 分设有硬门槛
聚合
代码负责
确定性聚合
维度分 = min(3, 峰值 + floor(0.5 × 非零均值 × 非零覆盖率))
总分 = min(15, Σ 权重)，权重默认 [0, 1, 2, 4]
等级：0–3 容易 · 4–6 中等 · 7–9 困难 · ≥10 极难
可复现 · 可调参 · 可写进论文
权重、封顶与等级阈值均可在设置页热修改，无需重启。
提示词里的硬门槛
2 分要求真实三分类或跨两板块联动；3 分要求压轴级（构造思路、四分类以上、三板块综合）。
为什么不打总分
总分不可复现就无法做整卷偏差分析；把判断压到步骤粒度，聚合才稳定。
高中数学 AI 学习系统 · 技术框架汇报
12 / 24

## Slide 13
03 · 四老师路由：把质量与成本的权衡交给用户
同一条流水线配四档算力：从「快但可能出错」到「最慢但最审慎」，按题目重要性选择。
老师 | Solver | Verifier | Formatter | 适用场景
梁梁 | flash | flash · low | flash · low | 快速过一遍，允许出错
韬韬 | v4-pro · low | flash · medium | flash · low | 慢一点，但更稳
雪峰 | v4-pro · high | flash · medium | flash · low | 每个步骤想得更多
鸡 | v4-pro · high | flash · high | flash · high | 压轴题，逐步审慎
可热修改
四个老师的三阶段模型与思考强度都能在设置页调整，保存后立即生效。
设计原则
凡是由人定义的阈值与权衡，都应当可见可调，而不是硬编码在代码里。
同一道题换老师会得到不同成本与不同审慎程度的解答，但评分标准不变——变的是算力，不是判据。
高中数学 AI 学习系统 · 技术框架汇报
13 / 24

## Slide 14
03 · 内容三层模型：知识、操作、方法是三件事
很多产品只有知识点标签一层，于是「考了什么知识」与「该用什么方法」被混为一谈。
知识
categories.yaml · 541 个三级知识点
回答：这道题用了什么知识。12 个板块 / 100 个二级分类。
所有 AI 输出都要回表校验
操作
steps.yaml · 12 个题型的步骤表
回答：这一步做什么。题型 → 一级步骤 → 二级步骤。
非法步骤名会被重置
方法
routine_catalog.json · 288 条套路
回答：何时用这个方法、容易与哪个搞混。
含 exclusions 与 confusable_ids
同一道题的三层标注
三者不可互相替代
知识
导数
操作
求导并讨论符号
方法
构造差函数证明不等式
区分「不会这个知识」与「选错了方法」，是能够做错因归因的前提。
高中数学 AI 学习系统 · 技术框架汇报
14 / 24

## Slide 15
03 · 套路匹配：AI 可以建议，但不能擅自定案
目的是判断「这道题该用哪个套路」，难点在于避免把检索漏检误判为发现了新套路。
第一步
词项检索
按词频倒数加权打分，解析命中权重高于题干命中。
同板块额外加分；得分过低时回退到全目录。
关键设计：结果强制并入同板块全部项与易混淆项。
第二步
模型判定
仅在检索不确定时才调用，必要时把 288 条全目录整体过一遍。
检索器可替换为向量检索，但判定规则始终从权威目录重读。
关键设计：全目录复查专门消灭「漏检即新套路」。
建立新套路的三道闸门
证据必须是原文
引用的片段必须是题干或解析的原文子串
强制人工复核
任何建议的新套路都被标记为待审核
目录哈希留痕
需带目录版本哈希与全目录复查证据
全部结果写入独立参考目录，不自动修改正式课程——AI 的建议永远只是建议。
高中数学 AI 学习系统 · 技术框架汇报
15 / 24

## Slide 16
03 · AI 批改：缺失是观察，不是原因证据
先把解答展平成带编号的步骤表，模型按编号回填判分——越界的编号直接丢弃，避免编造。
每个步骤的四态判分
correct
这一步完全正确
partial
方向对，过程不完整
missing
这一步没写，仅此而已
not_applicable
思路不同，不适用对照
思路不同时不逐条对照，而是独立判分并记录新思路。
四条防幻觉硬约束
写在代码里，不由模型自行决定
1
缺失步骤强制清空错因标签，成因标记一律设为未知，不允许由缺失反推原因。
2
思路相同却出现缺失步骤时，整题是否正确由代码强制置否，不受模型影响。
3
客观题等价判断返回正确、错误、无法确认三值；无法确认时转人工复核，不硬判错。
4
教师提供评分细则时按步累加并逐项封顶，强制校验各项得分之和等于该题满分。
七类错因：符号 · 计算 · 公式记错 · 知识性 · 审题 · 思路 · 其他
学生没写这一步，只能说明他没写，不能推断他因为什么没写——这个区分决定错因能否作为教学依据。
高中数学 AI 学习系统 · 技术框架汇报
16 / 24

## Slide 17
03 · 试卷质量分析：出卷质量第一次可以被量化
不看学生作答，只评价卷子本身：先有目标，再衡量偏差与缺口。
指标一
难度拟合
得分 = 15 − RMSE(实际难度, 目标难度)
模板为每题设定目标难度区间，逐题比对后给出偏差。
每题输出偏难 / 偏易 / 匹配的方向，并支持小问级细分。
整卷得分越高，说明实际难度越贴近命题意图。
指标二
覆盖评估
得分 = Σ权重·下限² − Σ权重·缺口²
知识点与解题属性双重覆盖，缺口区分「不足」与「超出」。
二次罚函数让「严重缺失」比「多处轻微缺失」扣得更多。
属性六维由正则触发与步骤五维共同判定，标记为候选待确认。
克制的设计
不确定时不假装确定
当知识点尚未核对完、或仍有题目未解答时，系统不会把「不足」计为确定缺失，只给出预览分并说明原因。
输出：逐题难度明细、知识点与属性覆盖矩阵、以及需要人工复核的题目清单。
高中数学 AI 学习系统 · 技术框架汇报
17 / 24

## Slide 18
03 · 学生全卷评价：从一次错误到稳定模式
单题只能判对错；跨题才能判断「这是不是一个问题」，以及它属于哪一类问题。
发现类型 | 判据 | 对应的补救方向
知识环节 | 同一知识环节在多次考试、多道不同题中出错 | 先做基础变式题，逐题核对后再安排间隔复测
基础发挥 | 同难度、同知识点下正确与错误并存 | 分别做不限时与限时题，标记检查过程与错误位置
方法选择 | 已确认的方法题中多次未能完整完成 | 先口述方法选择条件，再独立完成母题与变式
时间分配 | 空白题与部分得分题，结合学生自述 | 练习分段计时、先跳过卡题再返回，并记录用时
证据门槛
需「≥2 次独立考试 且 ≥2 道不同题」才算重复出现；独立复测记录可回挂为新的证据。
每条发现的三件套
支持证据与反证并列、成因默认未确认、并写明下一步用什么方式验证。
「会做也错」是稳定性问题而不是知识问题——它只能靠同条件下正误并存来推断，补救方式也完全不同。
高中数学 AI 学习系统 · 技术框架汇报
18 / 24

## Slide 19
04 · 数据资产：原题池分层与许可合规
候选与正式严格分层：这一层看似不性感，却决定了系统能不能公开、能不能发表。
漏斗：候选到正式
23,255
道原题池候选
人工审核
题源 · 答案 · 步骤
33
道正式入库
中间没有自动通道，全部由人工闸门控制。
合规四要素
默认不公开
原题池每条记录带许可字段，每条记录都带许可字段与来源地址，默认不允许公开，需逐条核对。
年份只从卷面取证
最低年份 2016，禁止用答案或更新日期推断，已据此清理 13,001 道旧题。
完整性分级
完整性分为四级，题干或题图不全时不允许进入解析环节。
离线可回放
采集结果输出为结构化文件，按内容哈希缓存，重跑幂等且可供离线复现。
采集链路：自动发现 → 校验免费下载 → 文件转换 → 分页识别缓存 → 结构化输出
识别结果按「文件哈希 + 模型 + 分辨率 + 提示词哈希」缓存，重跑幂等；缺原答案也不影响采集。
教育类项目最容易在版权与许可上翻车；把它做成数据结构的一部分，而不是事后补救。
高中数学 AI 学习系统 · 技术框架汇报
19 / 24

## Slide 20
04 · 工程底座：六种运行形态
从个人工具到多人协作，半径逐级放大；每一步都配套相应的隔离与合规措施。
1
本地一键启动
macOS 与 Windows 双击运行，自动准备环境并复制演示数据。
2
服务器部署
系统服务托管双站点，含备份、回滚与发布前检查脚本。
3
加密隧道邀请预览
朋友在本机浏览器访问同一份题库，权限被限制为仅转发。
4
只读展示站
独立服务与资源白名单，不读取个人数据，也不调用模型。
5
账号多用户
按目录隔离各人工作区，公共母题以独立编号投影到个人库。
6
原生客户端
覆盖手机、平板与电脑，本地缓存与草稿，共用云端接口。
运维
日志按天滚动并保留 14 天，部署脚本含任务检查、数据备份与回滚前导出。
合规
公开入口页展示备案信息，学习接口由访问保护隔离，不直接暴露。
高中数学 AI 学习系统 · 技术框架汇报
20 / 24

## Slide 21
04 · 全局智能体：负责编排，不负责判断
智能体决定「调哪个能力」；各能力内部的校验与人工闸门照常生效，不因经过智能体而绕过。
快
规则快路径
学情查询、页面导航、题号识别直接命中，不调用模型，因此响应最快也没有额外成本。
轮
工具循环
最多四轮，工具结果以消息形式回灌后继续决策；单个工具异常只降级为提示，不中断整体流程。
底
规则兜底
模型不可用时纯规则回退，即使完全没有模型，常用查询与页面导航依然可用。
可调用的六项能力
每次请求都会注入当前学情快照
搜题
解题
教学
批改
规划
学情
每个工具都保持各自的校验规则，不因调用方不同而放宽标准。
人机分工
编排交给智能体，判断标准由人定义并由代码强制执行，二者不互相替代。
回复以流式返回，前端同步渲染公式，可保留最近若干轮对话上下文。
它可以决定调用批改，但批改自己的防幻觉约束依然生效——智能体不能绕过闸门。
高中数学 AI 学习系统 · 技术框架汇报
21 / 24

## Slide 22
05 · 四大优势
优势不在功能数量，而在三个别人做不到的判断，以及一套让这些判断站得住的约束。
1
评价维度升维
试题升到试卷，得到偏差、缺口与稳定性；知识点升到套路，得到「何时用」与「易混什么」。上层结论在下层不可归约。
证据：跨题结论需 ≥2 次考试且 ≥2 道不同题；288 条套路全部含排除条件与易混淆关系。
2
难度可复现
模型只给每个步骤打五维，块与整题难度由确定性公式聚合；同一道题两次运行结果一致，权重与阈值可调。
证据：峰值加半量均值乘覆盖率，向下取整并封顶 3；总分封顶 15。
3
证据链可复核
每次批改保留题目、作答、标准依据、模型与提示词版本以及人工修改记录；低置信度与歧义进入人工确认。
证据：缺失步骤强制清空错因；客观题等价判断返回三值而非二值。
4
内容合规可控
候选与正式分层，默认不公开，年份与许可留证；几何演示用受限解析器处理，不执行模型生成的代码。
证据：23,255 道候选中有 33 道正式入库；年份只从卷面取证。
若时间有限，只讲前两条：第一条回答「为什么值得做」，第二条回答「为什么别人做不了」。
高中数学 AI 学习系统 · 技术框架汇报
22 / 24

## Slide 23
05 · 作用：同一份数据，三种用法
学生产生的每一步数据，最终沉淀为三类不同的价值：个人画像、教学依据与研究材料。
学生
拿到的不是「你错了」，而是错在哪一步、属于哪类原因、接下来该练什么
系统区分「不会」与「不稳」，按掌握状态安排复习；仿题只针对自己的错因生成。
诊断 → 针对性变式 → 再校验 → 入库
教师
逐题逐步骤批改，整卷的知识点与难度分布，以及可复核的异常清单
班级共性错因可直接定位到知识环节或方法选择，用于调整讲评重点。
从批改机器转为成长管理者
教研
套路目录与易混淆关系、试卷质量的量化指标、标注规范与版本追踪
内容审核、分歧仲裁与版本留痕，为后续建立评测集提供基础。
可审计的内容治理
闭环怎么转起来
作答被批改 → 错因被标记 → 匹配或新建套路 → 写入巩固日历 → 生成针对性变式 → 再次校验。
当前边界
教师端与学校端仍是规划，尚未实现班级作业、跨班学情与组织权限。
高中数学 AI 学习系统 · 技术框架汇报
23 / 24

## Slide 24
05 · 诚实边界与下一步
把所有「还没做」的摊开讲：这个项目的可信度，恰恰来自它自己写下了待解决问题清单。
已完成
框架已实现并跑通本地流程
两次升维的评价框架与不可归约论证
288 条套路目录，字段完整
防幻觉约束与人工闸门已落到代码
803 个自动化测试覆盖全部接口与模块
测试验证的是代码行为，不等于模型质量。
尚未验证
这些是研究计划，不是缺陷
没有独立封存的评测集，未做人工双标注一致性检验
没有真人试用，因此不作任何提分主张
试卷层框架尚未用真实整卷跑通，时间维度缺客观时间戳
内容落差：288 条目录对应 29 个母题，23,255 道候选对应 33 道入库
项目自审文档已列出十九项待解决问题。
下一步
2026 Q4
冻结目标目录，完成首批内容审核，统一标注规范
2027 Q1
建立标注手册，切分开发集与封存测试集
2027 Q2
开放接口与专用智能体，小规模受控试用
2027 Q3
真人试用、实验分析、结题与论文
高中数学 AI 学习系统 · 技术框架汇报
24 / 24